YRH300矿用本质安全型红外热成像仪

先进的红外成像技术

YRH300矿用本质安全型红外热成像仪利用景物温度分布的不均匀性和物体辐射率的不同，采用非制冷焦平面红外微热传感器将目标景物的红外辐射通过光学系统、光电转换、电子处理系统以及显示装置变为人眼可见的图像。它是集红外物理学、红外光电子技术、图像处理技术、微型计算机技术及煤矿防爆技术为一体的高性能矿用安全检测仪器。YRH300第一次把红外热像仪技术应用于煤矿井下，将为我国煤矿的安全生产起到十分重要的作用。

卓越性能

YRH300采用先进的非制冷焦平面红外微热探测器与大规模集成电路，高效的实用软件，拥有多项国内和国际专利技术的外观和软硬件设计，现代化生产线和一流的检测技术保证了YRH300可靠的性能和品质。

安全防爆

YRH300从配件到整机都严格按照国家煤矿井下防爆与安全生产要求设计和生产，适应于含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下环境。YRH300取得了煤炭工业上海电气防爆检验站颁发的防爆合格证书（证书号：2074211）和安标国家矿用产品安全标志中心颁发的煤矿安全标志证书（证书号：MFA080006）。

快速高效

YRH300红外热像仪能够快速地大面积扫描煤矿井下区域，它能把人的肉眼无法察觉的微小隐患转化为可以识别的热图信号，并显示在屏幕上；它能够在设备运行时检查设备可能出现的故障，帮助安全人员确定故障位置，及时制定保护措施。通过内置的大容量存储器和后台的分析软件，还能把过去无法量化的隐患记录起来，便于后期量化分析和存档。考虑矿下环境，还内置了一个麦克风可随图存储40秒语音记录。

矿难救援

YRH300利用红外线烟雾穿透性能强的特点，即使在浓密的烟雾中也能提供清晰的视野，能协助救援人员在浓烟、黑暗等环境下进行救援工作，迅速发现生还者。同时，能有效地提高救援人员在救援行动中的自身安全性，是矿难救援的有力工具。

简单易用

YRH300完全符合人体工程学的手枪式设计，确保您任何时候都能以最舒适的手势进行操作。操作键都安排在您的手指的下方，所有的功能一触即发。Windos风格下拉式中文操作菜单，简洁、方便易学。

连续工作

长效可充电锂聚合物本安电池组和大于1000幅JPEG格式、带14位测量数据热图的存储性能确保您能长时间地使用YRH300进行检测。 另外，YRH300还提供了两种可自定义的节电模式，以节省电量消耗，进一步提高电池使用时间。

激光指示

内置的激光指示器能够帮助您把液晶显示屏上显示的红外图像与被测的目标对应起来。同时，您可以通过激光点调节功能调整激光点的显示位置，以更符合您的实际使用情况

应用范围：

1、检查煤矿井下隐性火区分布、火源的位置。

2、检查顶板冒落和采区透水

3、排查瞎炮

4、检查采煤机组、液压支架、水泵、局扇、防爆电机及动力设备（动力电缆）的温升

5、排查中央及采区变电所、变压器的接头、开关等事故隐患

6、矿难救援

7、分析矿难的起因和过程

8、检测地面矸子山发火，变电所的接头、线排、开关及变压器的温升

技术规格：

| 型号 | YRH300 |
| --- | --- |
| 图像性能 |  |
| 红外图像 |  |
| 视场角/最小焦距 | 18°×13°/ 0.3m |
| 空间分辨率 | 1.9mrad |
| 热灵敏度 @ 50/60 Hz | 0.1℃ |
| 探测器类型 | 非晶硅微辐射热计 |
| 分辨率 | 160×120 |
| 工作波长 | 8～14um |
| 焦距调节方式 | 手动 |
| 图像显示 |  |
| 液晶显示屏 | 2.5’’高分辨率彩色液晶显示屏(LCD) |
| 视频输出 | PAL/NTSC |
| 测温功能 |  |
| 测温范围 | 0℃ 至 +300 ℃ |
| 精度 | ±2℃或者温度读数的±2% |
| 测温模式 | 点测温 (可移动点) | 4 |
|  | 自动捕捉点 | 1 |
|  | 等温分析 | 1 |
| 辐射率校正 | 0.01至1.00 (以0.01为步进) |
| 图像存储 |  |
| 类型 | 内置存储器 (大于1000幅图像) |
| 文件格式–红外图像 | JEPG格式，带14bit温度数据 |
| 供电系统 |  |
| 电池类型 | 本安型锂离子聚合物可充电电池 |
| 电池工作时间 | 3小时连续工作 |
| 充电器 | 智能充电器 |
| 节电模式 | 有 |
| 环境参数 |  |
| 工作环境温度 | -10℃ 至 +50℃ |
| 储存环境温度 | -40℃ 至 +60℃ |
| 工作环境湿度 | ≤90% (非冷凝) |
| 外壳防护 | IP54 |
| 物理特性 |  |
| 重量（包括电池） | 600克 |
| 尺寸 (仅主机) (长*宽*高) | 270 mm ×100mm ×72mm |
| 安全性能 |  |
| 防爆型式 | 矿用本质安全型 |
| 防爆标志 | ibI |
| 安全认证 | 煤矿安全标志证书（证书号：MFA080006） 防爆电气设备防爆合格证书（证书号：2074211） |
| 电池 | 锂聚合物本安电池组(7.2V/1600mA) |
| 接口（只限在地面上使用） |  |
| USB | 图像、测量数据、语音传送至计算机 |
| 视频输出 | 复合视频 |
| 音频输出 | 有 |