气动背负式细水雾灭火装置

| 品牌型号 | 气动背负式细水雾灭火装置 DBX12/1.5 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 背负重量（含泡沫液）： ＜25kg；可灭电力火：＜36千伏 储液罐：碳纤维缠绕 双重安全阀保护 罐容积：12L（2×6L）；工作压力: 1.5Mpa；气瓶压力：30Mpa；喷射扬程（直流）：＞16m；喷射扬程（微滴）：＞12m；流量(微型水滴/直流)：18L/18L/min；微型水滴直径：小于400μm；泡沫类型：AFFF-AR抗溶剂泡沫；泡沫膨胀率：1：5； |
| 产品基本性能描述 | 本装置气瓶为动力，单向流工作它可以产生颗粒极小的微滴喷雾。灭火级别达到3A、144B，还可扑灭E类火灾。 |
| 备注 | 以压缩空气驱动 |